## Slide 1
反映外设可靠性能的参数有：
  可靠性（Reliability）
  可用性（Availability）
  可信性（Dependability）
系统的可靠性：系统从某个初始参考点开始一直连续提供服务的能力。
  用平均无故障时间MTTF来衡量。
  系统中断服务的时间用平均修复时间MTTR来衡量。
8.2 I/O系统的可靠性、可用性和可信性

## Slide 2: 产品的寿命特性

## Slide 3: 8.2 I/O系统的可靠性、可用性和可信性
  MTTF的倒数就是系统的失效率。
  如果系统中每个模块的生存期服从指数分布，则系统整体的失效率是各部件的失效率之和。
系统的可用性：系统正常工作的时间在连续两次正常服务间隔时间中所占的比率。
  MTTF+MTTR：平均失效间隔时间MTBF
    （Mean Time Between Failure）
系统的可信性：服务的质量。即在多大程度上可以合理地认为服务是可靠的。（不可以度量）

## Slide 4: 可靠性的特征量
可靠度
定义：是指产品在规定的条件下，在规定的时间内、产品完成规定功能的概率。它是时间的函数，记作R(t),也称为可靠度函数。
当t=0时，R(0)=1;当t=∞时，R(∞)=0

## Slide 6
不可靠度
定义：是指产品在规定的条件下，在规定的时间内、产品不能完成规定功能的概率。它也是时间的函数，记作F(t),也称为累积失效概率。
  失效概率密度f(t)
定义：失效概率密度是累积失效概率F(t)对时间的变化率，它表示产品寿命落在包含t的单位时间内的概率，即t时刻，产品在单位时间内失效的概率。

## Slide 7: 瞬时失效率 λ(t)，（简称失效率）
定义：是在t时刻，尚未失效的产品，在该时刻后的单位时间内发生失效的概率。

## Slide 8
中位寿命：满足R(t0.5)=0.5的t0.5称为中位寿命，即寿命比它长和比它短的产品各占一半
特征寿命：满足R(te-1 )=e-1=0.368 的te-1称为特征寿命
中位寿命和特征寿命

## Slide 9: 可靠性指标及其内在关系

## Slide 11
MTBF 和 MTTF
对不可维修的产品的平均寿命是指从开始投入工作，至产品失效的时间平均值。也称平均失效前时间，记以MTTF，它是英文（Mean Time To Failure）的缩写。
对可维修产品而言，其平均寿命是指两次故障间的时间平均值，称平均故障间隔时间，习惯称平均无故障工作时间，用MTBF记之，它是英文（Mean Time Between Failures）的缩写。

## Slide 12: 维修性指标
对可维修产品还有平均维修时间，它是设备处于故障状态时间的平均值，或设备修复时间的平均值。记以MTTR，它是英文（Mean Time To Repair）的缩写。
其中：m(t)是维修时间的概率密度函数，对应可靠性的失效概率密度函数。

## Slide 13: 维修性指标
维修度（对应可靠度）M(t)：它定义为在规定条件下使用的产品，在规定的时间内按照规定的程序和方法进行维修时，保持或恢复到能完成规定功能状态的概率。
修复率μ(t)（对应失效率）:定义为修理时间已达到某个时刻，但尚未修复的产品，在该时刻后的单位时间内完成修理的概率。

## Slide 14: 维修性指标
可维修产品的有效度A，它表示设备处于完好状态的概率：

## Slide 15: 可靠性、维修性指标的论证和确定
可靠性是定量的概率统计指标
在设计中它必须是可预计的，在试验中它必须是可测量的，在生产中它必须是可保证的及在现场使用中它必须是可保持的。
系统可靠性与维修性指标可以从两方面论证：一是研究被论证系统应该具有或侧重于哪些可靠性和维修性指标；二是决定这些指标水平的高低。

## Slide 16: 可靠性模型的分析和建立
可靠性模型包括可靠性框图和可靠性数学模型二项内容。可靠性框图应与产品的工作原理图及功能框图相协调，功能框图表示产品中各单元之间的功能关系，而原理图则表示产品各单元之间的物理关系。可靠性框图用来简明扼要、直观地描述产品为完成任务的各种组合（串并联框图）。为了编制可靠性框图必须全面了解产品完成任务的定义及使用的任务剖面，并给出一般的和专门的假设。

## Slide 17: 构画产品可靠性方框图示例
可靠性方框图只表明组成产品的分系统或组件与产品的可靠性关系的连接，通常，它是产品组成子系统或组件的串、并联的某种组合，但组件在串联环节中相对位置是没有物理意义的，它只表明产品完成规定任务所必须保证的各功能组件的关系。

## Slide 18: 储备电源系统的原理图和可靠性框图

## Slide 19: 可靠性框图应注意的事项
各方框之间的所有连线不具有可靠性值。这些连线只用来表示框图中各方框的连接关系，而不代表与产品有关的导线和连接器。导线和连接器作为一个独立的方框或构成一个单元或功能的一部分。
不能与电路的串并联混淆
产品的所有输入在规定的极限之内。
就故障概率而言，框图中一个方框所表示的单元或功能不受其他方框的影响。
建立可靠性模型的程序

## Slide 20: ① 串联系统
定义: 系统中的下属几个组件全部工作正常时，系统才正常；当系统中有一个或一个以上的组件失效时，系统就失效，这样的系统就称串联系统。串联系统的可靠性框图，就是下属几个组件的串联图。设系统下属组件的可靠度分别为
串联系统的框图为

## Slide 21
用Ss和Si分别表示系统和单元的正常工作状态，则依据串联系统的定义, 串联系统中正常事件是“ 交”的关系，逻辑上为“ 与”的关系，系统要正常工作,必须各子系统都正常工作,则有

## Slide 22
系统正常工作的概率为各单元概率之积，因此
由于
所以

## Slide 23: 对于指数分布

## Slide 24: ② 并联系统
设组成组件的可靠度分别为
相应组件的失效（故障）概率分别为
并设并联系统的失效（故障）概率为 Qs
定义: 系统中的几个下属组件，只要其中一个工作正常，则系统就正常工作，只有全部组件都失效时，系统才失效，这样的系统就称并联系统。并联系的可靠性方框图为n个组件的并联图。

## Slide 25
用Ss和Si分别表示系统和单元的正常工作状态，用FS 和 Fi表示系统和单元不正常工作,则依据并联系统的定义, 并联系统中不正常事件是“ 交”的关系，逻辑上为“ 与”的关系，系统要不正常工作,必须各子系统都不正常工作,则有

## Slide 26
系统不正常工作的概率为各单元不正常工作概率之积，因此
由于
所以

## Slide 27: 对于指数分布,若失效率用λ表示
当N个相同时，则

## Slide 28: 串联模型计算示例
一种机载侦察及武器控制系统将完成6种专门的任务，每项任务的定义见表2-2，由于体积，重量及功率的限制，为了能够完成各项任务，每一任务专用的设备必须与其他任务专用设备组合使用。例如下表所示，为了完成任务E，必须由设备3、4及5一起工作。

## Slide 29
整个任务时间为3h，为完成所有任务，要求在3h内所有设备都工作。某一设备可能同时保证几项任务成功
求解：成功完成每项任务的概率？
    在3h中成功完成所有6项任务的概率？

## Slide 31
值得注意的是，成功完成6项任务的概率Ps不等于完成各项任务可靠度RA、RB、RC、RD、RE、RF的乘积。因为有的设备，如设备1、设备2、设备3及设备4具有多功能。若采用这种任务可靠度相乘的办法，将会使某些设备多次参加计算，从而造成错误计算。这是一个典型的多功能部件的例子,后面还会讲到。

## Slide 32: 混联系统的可靠性公式
可靠度：R (t)，不可靠度：F (t)，关系式：R (t) + F (t) = 1。
在各单元相同情况下，用n代表串联倍数，m代表并联倍数。
①串并联系统：先串联、后并联
可靠度R(t) = 1-[1-Rin(t)]m。
②并串联系统：先并联、后串联
可靠度R(t) = [1-(1-Ri(t))m]n。
公式用途：RAID 0+1是串并联系统，RAID 1+0是并串联系统

## Slide 33: 8.2 I/O系统的可靠性、可用性和可信性
例8.1 假设磁盘子系统的组成部件和它们的MTTF如下：
（1）磁盘子系统由10个磁盘构成，每个磁盘的MTTF为1000000小时；
（2）1个SCSI控制器，其MTTF为500000小时；
（3）1个不间断电源，其MTTF为200000小时；
（4）1个风扇，其MTTF为200000小时；
（5）1根SCSI连线，其MTTF为1000000小时。
假定每个部件的生存期服从指数分布，同时假定各部件的故障是相互独立的，求整个系统的MTTF。

## Slide 34: 8.2 I/O系统的可靠性、可用性和可信性
解 整个系统的失效率为：
系统的MTTF为系统失效率的倒数，即：
即将近5年。

## Slide 35: 8.2 I/O系统的可靠性、可用性和可信性
提高系统组成部件可靠性的方法
  有效构建方法（valid construction）
    在构建系统的过程中消除故障隐患，这样建立起来
    的系统就不会出现故障。
  纠错方法（error correction）
    在系统构建中采用容错的方法。这样即使出现故障，
    也可以通过容错信息保证系统正常工作。